# Додаток 3

# до пункту 2.1 Курсу стрільб зі стрілецької зброї і бойових машин

АКТ №___

10.03.08                                                                                                                       м.Київ

про перевірку технічного стану техніки та озброєння,

засобів зв’язку та їх готовності до виконання

стрільб штатним артилерійським пострілом

Підстава:_________________________________________________________________

Комісія у складі:

голова комісії – заступник командира військової частини підполковник Бобко В.Г.;

члени комісії:  1. заступник командира батальйону з озброєння майор Орлов О.М.;

2. начальник зв'язку частини майор Остапець І.М.;

3. начальник служби ракетно-артилерійського озброєння частини майор Петрик В.В.;

4. начальник бронетанкової служби частини майор Рудий Є.А.;

5. командир батальйону майор Шиманський С.Є.;

6. начальник служби пально-мастильних матеріалів частини капітан Цуріков А.І.;

7. командир роти капітан Шлюєв О.І.

перевірила технічний стан озброєння, засобів зв’язку, заправлення пально-мастильними матеріалами (далі – ПММ) бойової машини №_________ і встановила:

1. Озброєння:

знос каналу ствола ________мм;

противідкатний пристрій:

кількість рідини у накатнику _______ л;

кількість рідини у гальмі відкату ________ л;

тиск у накатнику _______ атм.;

механiзм заряджання:

регулювання тросового приводу уловлювача _______ мм;

регулювання тросового приводу механізму скидання _______ мм;

заскочки втулки уловлювача ________ мм.

Регулювання троса заскочки уловлювача виконане, механізм заряджання функціонує;

кулемет ПКТ: перевірено кріплення, установка газового регулятора, наявність гільзоуловлювача;

система управління вогнем (СУВ):

робота стабілізатора у режимі перекидних швидкостей_____ град ____с;

ступінь демпфірування __________ перебігу, перший не більше_____град;

Продовження додатка 3

функціонування ланцюгів наведення, вимірювання дальності, визначення та введення кутів прицілювання і бокового випередження – функціонує (не функціонує);

функціонування танкового балістичного обчислювача (ТБО) та введення поправок на відхилення умов стрільби від нормальних – вводить (не вводить).

2. Робота радіостанції і танкового переговорного пристрою (ТПП).

3. Заправлення ПММ бойової машини.

4. Наявність і технічний стан запасних інструментів, приладдя (ЗІП).

Комісія визначає: усі параметри стабілізатора, системи  управління вогнем, механізм заряджання відповідають технічним характеристикам, бойова машина заправлена ПММ до норми та готова до виконання стрільб штатним артилерійським пострілом.

Складено у ____ примірниках.

| Голова комісії підполковник Члени комісії: майор майор майор майор майор капітан капітан |  | В.Г. БОБКО О.М. ОРЛОВ І.М. ОСТАПЕЦЬ В.В. ПЕТРИК Є.А. РУДИЙ С.Є. ШИМАНСЬКИЙ А.І. ЦУРІКОВ О.І. ШЛЮЄВ |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

З А Т В Е Р Д Ж У Ю

Командир військової частини А-0000

полковник                                         В.М.ЛУНЬО

“______”________________20__ р.