Приказ Министра обороны СССР «Об укомплектовании автомобильной техники запасными частями, инструментом и принадлежностями и обеспечении воинских частей парковым оборудованием» от 2 августа 1978 г. № 195

1. Ввести в действие с 1 января 1979 г.:

а) Положение об укомплектовании автомобильной техники запасными частями, инструментом и принадлежностями и обеспечении воинских частей парковым оборудованием (приложение № 1 к настоящему приказу);

б) Табель укомплектования автомобильной техники Советской Армии и Военно-Морского Флота индивидуальными комплектами запасных частей, инструмента и принадлежностей (приложение № 2 к настоящему приказу);

в) Нормы обеспечения парковым оборудованием воинских частей Советской Армии и Военно-Морского Флота (приложение № 3 к настоящему приказу).

2. Главнокомандующим видами Вооружённых Сил СССР, заместителю Министра обороны – начальнику Тыла Вооружённых Сил СССР, заместителю Министра обороны СССР по строительству и расквартированию войск, начальнику гражданской обороны СССР – заместителю Министра обороны СССР, командующим войсками военных округов, округов ПВО, группами войск, флотами, командующим (начальникам) родами войск, начальникам главных и центральных управлений Министерства обороны СССР ввести необходимые изменения в табели к штатам воинских частей, соединений, военно-учебных заведений, учреждений, предприятий и организаций Советской Армии и Военно-Морского Флота.

3. Главнокомандующим видами Вооружённых Сил СССР, заместителю Министра обороны – начальнику Тыла Вооружённых Сил СССР, начальнику гражданской обороны СССР – заместителю Министра обороны СССР, командующим (начальникам) родами войск, начальникам главных и центральных управлений Министерства обороны СССР при разработке технической документации или тактико-технических требований на монтаж специального оборудования на шасси автомобилей, гусеничных тягачей, транспортёров- тягачей, транспортёров, многоосных специальных колёсных шасси и тракторов и на изготовление  прицепов (полуприцепов) предусматривать по согласованию с Центральным автотракторным управлением Министерства обороны СССР укомплектование этих машин запасными частями, инструментом и принадлежностями согласно прилагаемому Табелю, а также установку на специальных прицепах (полуприцепах) и прицепных системах внешних световых приборов, предусмотренных ГОСТом 8769–75.

4. Разрешить начальнику Центрального автотракторного управления Министерства обороны СССР вносить при необходимости отдельные уточнения в состав ЗИП, нормы обеспечения парковым оборудованием и изменять сроки службы индивидуальных комплектов ЗИП и паркового оборудования по результатам их эксплуатации в войсках.

5. Считать утратившими силу с 1 января 1979 г. приказы Министра обороны СССР 1960 года № 118 и 1965 года № 304.

Заместитель Министра обороны СССР

Маршал Советского Союза                             С. СОКОЛОВ

|  |  | Приложение № 1 к приказу Министра обороны СССР 1978 года № 195 |
| --- | --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ
Об укомплектовании автомобильной техники запасными частями, инструментом и принадлежностями и обеспечении воинских частей парковым оборудованием

1. Автомобильная техника* Советской Армии и Военно-Морского Флота укомплектовывается запасными частями, инструментом и принадлежностями согласно Табелю укомплектования автомобильной техники Советской Армии и Военно-Морского Флота индивидуальными комплектами запасных частей, инструмента и принадлежностей (ЗИП)**.

2. Новая автомобильная техника поступает в войска укомплектованной заводами-изготовителями запасными частями, инструментом и принадлежностями согласно техническим условиям и ведомостям ЗИП заводов-изготовителей или записям в паспортах (формулярах). Принадлежностями, не поставляемыми заводами-изготовителями, но предусмотренными Табелем, автомобильная техника укомплектовывается соединением, воинской частью, военно-учебным заведением, учреждением, предприятием, организацией Министерства обороны СССР***.

3. Автомобильная техника, прошедшая ремонт на авторемонтных заводах (предприятиях) Министерства обороны СССР, укомплектовывается запасными частями инструментом и принадлежностями воинской частью согласно Табелю и Сборнику ведомостей ЗИП, утверждаемому начальником Центрального автотракторного управления Министерства обороны СССР.

4. Легковые автомобили (кроме автомобилей марок УАЗ-469 и ГАЗ-69А) укомплектовываются предохранительными чехлами из обивочной ткани на подушки сидений, один комплект сроком на 5 лет. Автомобили марок УАЗ-469 и ГАЗ-69А укомплектовываются предохранительными чехлами из хлопчатобумажной ткани на передние подушки сидений сроком на 3 года.

5. Запасные части, инструмент и принадлежности, входящие в ЗИП конструктивно усовершенствованных машин, пополняются воинской частью в процессе эксплуатации согласно ведомостям ЗИП завода-изготовителя или записям в паспорте (формуляре) машины.

6. Запасные части ЗИП расходуются водителем для устранения возникших в пути неисправностей. Израсходованные запасные части, а также списанные инструмент и принадлежности ЗИП пополняются: за счёт имущества текущего довольствия; путём закупки в децентрализованном порядке* или изготовляются воинской частью; в период гарантийного срока службы автомобильной техники пополняются заводами-изготовителями по рекламациям воинских частей. Расход запасных частей и материалов учитывается по книге учёта технического обслуживания, ремонта машин и агрегатов и расхода запасных частей**.

7. Запасные части, инструмент, заправочный инвентарь, шанцевый инструмент, средства для буксировки, огнетушитель, аптечка медицинская и знак аварийной остановки размещаются на автомобильной технике при её использовании согласно Инструкции по размещению и креплению табельного имущества на автомобилях, гусеничных тягачах, транспортёрах и тракторах, утверждаемой начальником Центрального автотракторного управления Министерства обороны СССР и инструкциями заводов-изготовителей. Места размещения остальных принадлежностей определяются командиром воинской части.

При содержании автомобильной техники на хранении ЗИП хранится в соответствии с требованиями Руководства по хранению автомобильной техники и имущества в Советской Армии и Военно-Морском Флоте (м., Воениздат, 1978).

8. Аптечки медицинские автомобилей боевой, строевой групп эксплуатации и автомобилей, находящихся на длительном хранении, содержатся при медицинских пунктах воинских частей и выдаются водителям только на период использования машин.

Медикаменты с ограниченными сроками годности (хранения) подлежат периодическому освежению в пределах установленных сроков годности.

Контроль за содержанием, освежением и пополнением аптечек возлагается на начальника медицинской службы воинской части.

9. При передаче автомобильной техники из одной воинской части в другую вместе с ней передаётся ЗИП согласно ведомостям ЗИП заводов-изготовителей или записям в паспортах (формулярах), а при направлении в капитальный и средний ремонты – передаётся без ЗИП.

Автомобильная техника, поступившая из других воинских частей, принадлежностями, не поставляемыми заводами-изготовителями, укомплектовываются воинской частью согласно Табелю.

10. Парковым оборудованием* воинские части обеспечиваются согласно Нормам обеспечения парковым оборудованием воинских частей Советской Армии и Военно-Морского Флота**, в зависимости от количества и марок штатных и прикреплённых для технического обслуживания и ремонта машин***, а также наличия условий (базы) для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту машин.

11. Нормы обеспечения парковым оборудованием устанавливаются:

Норма № 1

Для оснащения контрольно-технических пунктов (КТП), пунктов чистки и мойки пунктов (площадок) ежедневного технического обслуживания воинских частей, а также для обеспечения воинских частей с количеством машин от 6 до 26.

Норма № 2

Для оснащения пунктов технического обслуживания и ремонта (ПТОР) и аккумуляторных воинских частей с количеством машин до 70.

Норма № 3

Для оснащения ПТОР, автомобильной технико-эксплуатационной части (АвтоТЭЧ), аккумуляторных и складов автомобильного имущества воинских частей с количеством машин более 70, а также гарнизонных станций технического обслуживания автомобилей (ГАТС) с количеством прикреплённых машин до 200 единиц*, ремонтных мастерских и рот по ремонту автомобильной техники отдельных ремонтно-восстановительных батальонов соединений, отдельных ремонтно-восстановительных батальонов объединений и окружных баз по ремонту гусеничных тягачей**.

Норма № 4

Дополнительно к нормам № 1–3 для воинских частей, содержащих на длительном хранении от 26 до 150 машин.

Воинские части, содержание на длительном хранении более 150 машин, кроме того, обеспечиваются передвижным постом консервации (ППК), при этом специализированным оборудованием для консервации машин по норме № 4 эти воинские части не обеспечиваются.

12. По настоящим нормам обеспечиваются все воинские части Советской Армии и Военно-Морского Флота, кроме танковых и инженерных воинских частей, которые обеспечиваются парковым оборудованием по нормам, установленным приказами начальника Танковых войск и начальника Инженерных войск Министерства обороны СССР, а по тем номенклатурам паркового оборудования, которые не предусмотрены нормами танковых войск и инженерных войск Министерства обороны СССР, обеспечиваются по настоящим нормам.

13. Воинские части с количеством машин до 26 единиц, не имеющие штатных специалистов и условий для проведения технического обслуживания и текущего ремонта, могут прикрепляться:

не входящие в состав соединений (объединений) – к ГСТО, ГАТС, а в тех гарнизонах, где нет ГСТО, ГАТС, – к воинским частям гарнизона, имеющим ПТОР;

входящие в состав соединений (объединений) – к ремонтным частям или к воинским частям, имеющим ПТОР.

14. Военно-учебные заведения и учебные воинские части по подготовке специалистов автомобильной службы обеспечиваются парковым оборудованием для учебных целей согласно нормам парковым оборудованием для учебных целей согласно нормам снабжения военно-учебным автомобильным имуществом*.

15. Воинские части, имеющие гусеничную бронетанковую, инженерную и автомобильную технику, для обслуживания которой используется парковое оборудование, поставляемое довольствующими органами бронетанковой и инженерной служб, обеспечиваются указанным оборудованием по нормам, установленным соответствующими приказами начальника Танковых войск и начальника Инженерных войск Министерства обороны СССР, исходя из общего количества этой техники.

16. По решению начальников автотракторной службы вида Вооружённых Сил, рода войск, военного округа, округа ПВО, группы войск, флота, армии, авиации военного округа и флотилии отдельные воинские части с количеством машин не более 70 единиц, ГСТО, ГАТС и ремонтные части могут при необходимости, наличии соответствующих условий и возможностей дополнительно обеспечиваться отдельными моделями паркового оборудования сверх установленных норм.

В зависимости от специализации и производственных заданий разрешается ГСТО, ГАТС и ремонтные части обеспечивать станочным, подъёмно-транспортным и некоторыми другими видами оборудования, не предусмотренными нормами, а воинские части с количеством машин более 150 единиц – механизированными моечными установками.

17. По нормам № 2 и 3 воинские части обеспечиваются только тем парковым оборудованием, которое необходимо для обслуживания и ремонта имеющихся и прикреплённых к воинской части, ГСТО, ГАТС машин. Ремонтные части обеспечиваются парковым оборудованием по норме № 3 с учётом их специализации и выполнения производственных заданий.

18. Из нескольких моделей одинакового по назначению паркового оборудования (установки моечные, гидравлические подъёмники, устройства выпрямительные и др.),  предусмотренного нормами, воинские части, ГСТО, ГАТС и ремонтные части обеспечиваются только одной моделью оборудования.

19. ЗИП и парковым оборудованием воинские части, ГСТО, ГАТС и ремонтные части обеспечиваются в порядке, установленном приказом Министра обороны СССР 1975 года
№ 43.

20. Для восполнения списанного и недопоставленного по планам снабжения паркового оборудования, предусмотренного нормами, а также для обеспечения не включённым в нормы инструментом для технического обслуживания и ремонта машин, запасными частями и материалами для обслуживания и ремонта паркового оборудования разрешается автотракторной службе военных округов приобретать указанное имущество в децентрализованном порядке по утверждённому начальником Центрального автотракторного управления Министерства обороны СССР Перечню, в пределах выделенных годовых назначений денежных средств для этих целей.

21. Обеспечение воинских частей ЗИП и парковым оборудованием, фондодержателями которых являются Управление начальника Танковых войск, Центральное управление снабжение ракетным топливом и горючим Министерства обороны СССР, Управление начальника Инженерных войск Министерства обороны СССР, Квартирно-эксплуатационное управление Министерства обороны СССР и другие управления, осуществляется через их органы в военных округах по заявкам воинских частей в установленном порядке.

22. Обеспечение воинских частей парковым оборудованием для обслуживания вооружения, аппаратуры и другой военной техники, смонтированной на автомобильной технике, производится соответствующими службами видов Вооружённых Сил СССР, родов войск, главными и центральными управлениями Министерства обороны СССР.

23. Стандартизированное (серийно выпускаемое промышленностью) парковое оборудование (конкретные модели и марки) истребуется воинскими частями на основании норм в соответствии с расчётами-заявками. Указанные в нормах модели паркового оборудования могут заменяться другими моделями.

24. Нестандартизированное парковое оборудование изготовляется воинскими частями и авторемонтными заводами (предприятиями) Министерства обороны СССР или приобретается в децентрализованном порядке. Воинские части изготовляют (приобретают) указанное оборудование за счёт средств, выделяемых на содержание автомобильной техники.

25. Все имеющиеся или приобретаемые (изготовляемые) воинскими частями нестандартизированные (нетиповые) приспособления, оборудование, приборы, инвентарь и инструмент, применяемые для обслуживания и текущего ремонта автомобильной техники, обращаются на укомплектование элементов парка воинских частей в пределах норм и используются до полного износа.

26. ЗИП и парковое оборудование используются только по прямому назначению.

Новое парковое оборудование используется, как правило, для замены аналогичного оборудования подвижных средств технического обслуживания и ремонта, а снятое оборудование обращается на укомплектование соответствующих элементов парка.

27. Сроки службы инструмента и принадлежностей ЗИП и паркового оборудования, установленные Табелем и нормами, являются минимальными и истечение сроков не служит основанием для их списания, если по своему техническому состоянию инструмент, принадлежности и парковые оборудование пригодны к дальнейшему использованию или могут быть восстановлены ремонтом. Эти же сроки службы распространяются и на соответствующее оборудование подвижных средств технического обслуживания и ремонта.

28. Исчисление установленных сроков службы паркового оборудования производится со дня выдачи его со склада воинской части.

29. Срок службы паркового оборудования, для которого в нормах указан срок службы до капитального ремонта, определяется двумя межремонтными сроками службы. Второй срок службы до капитального ремонта сокращается на 20 %.

30. Исчисление сроков службы инструмента и принадлежностей ЗИП (кроме укрывочных брезентов, спасательных жилетов, огнетушителей, чехлов утеплительных, аптечек медицинских) производится со дня ввода машин в строй. Срок службы укрывочных брезентов, спасательных жилетов, огнетушителей, чехлов утеплительных исчисляется со дня приёма машины представителем заказчика на заводе-изготовителе*, аптечек медицинских – со дня их выдачи на машины.

Время содержания машины на длительном хранении в срок службы инструмента и принадлежностей ЗИП (кроме укрывочных брезентов, спасательных жилетов, огнетушителей, чехлов утеплительных, аптечек медицинских) не зачисляется.

31. ЗИП машин боевой и строевой групп по истечении установленных Табелем сроков службы заменяются на новые. Годный инструмент и принадлежности используются на машинах транспортной группы и для обслуживания машин на пунктах транспортной группы и для обслуживания машин на пунктах (площадках) ежедневного технического обслуживания, на пунктах технического обслуживания и ремонта, в ремонтных мастерских и АвтоТЭЧ.

32. Резинотехнические изделия, входящие в состав ЗИП, освежаются, как правило, через 5 – 7 лет.

33. Порядок хранения, использования, технического обслуживания и обеспечения сохранности паркового оборудования определяется приказом командира воинской части и контролируется заместителем командира по технической части (начальником автомобильной службы воинской части).

В перерывах между использованием парковое оборудование должно содержаться обслуженным и законсервированным.

34. Техническое обслуживание, ремонт и предъявление паркового оборудования для проверки органам котлонадзора и Метрологической службы Вооружённых сил СССР производятся на основании годового плана, разработанного в воинской части.

35. Текущий ремонт паркового оборудования и принадлежностей ЗИП производится в воинских частях, капитальный ремонт – в ремонтных частях и на ремонтных предприятиях Министерства обороны СССР по нарядам довольствующих служб, поставляющих оборудование, или на предприятиях народного хозяйства в установленном порядке.

36. Учёт паркового оборудования в подразделении, ПТОР ведётся по книге учёта наличия и движения материальных средств подразделения, а в воинской части, соединении, объединении и военном округе – по книге учёта наличия и движения материальных средств службы (соответственно формы № 26 и 27 Руководства по учёту вооружёния, техники, имущества и других материальных средств в Вооружённых Силах СССР), при этом в военном округе учитывается парковое оборудование стоимостью свыше 100 руб. за единицу.

37. Учёт средств измерений, используемых при техническом обслуживании и ремонте машин и подлежащих периодической проверке, а также результатов их проверок ведётся в книге учёта технического состояния, проверки и ремонта средств измерений (форма № 34 Руководства по учёту вооружения, техники, имущества и других материальных средств в Вооружённых Силах СССР).

38. Учёт работы, обслуживания и ремонта паркового оборудования, для которого учёт работы предусмотрен заводскими инструкциями, ведётся в журнале учёта работы оборудования согласно приложению.

39. Списание паркового оборудования, инструмента и принадлежностей ЗИП производится в установленном порядке.

Начальник Центрального автотракторного управления
Министерства обороны СССР

генерал-полковник технических войск			А. Смирнов

Приложение к ст. 38

Положения, введённого в действие
приказом Министра обороны СССР

1978 года № 195

ЖУРНАЛ

учёта работы паркового оборудования

________________________________________________________________________________
(наименование воинской части)

Начат «____» __________ 19 ____ г.

Окончен «____» __________ 19 ____ г.

Наименование оборудования _________________________

Тип (модель) _________________ Инвентарный номер ___________________

| Год | Работа в часах | Итого за год | Вид проведённого ТО или ремонта и дата |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |

Пояснения к заполнению журнала

1. В журнал учёта работы паркового оборудования заносится только оборудование, для которого установлен срок работы до капитального ремонта.

2. Журнал учёта работы паркового оборудования ведётся лицом, ответственным за использование паркового оборудования.

3. В графы 2 – 5 заносятся показатели работы оборудования в часах, полученные путём перемножения среднесуточной его наработки на количество рабочих дней в квартал. В графу 6 заносится общее количество часов работы оборудования за год и нарастающим итогом по годам (через дробь).

Приложение № 2

к приказу Министра обороны СССР

1978 года № 195

ТАБЕЛЬ
укомплектования автомобильной техники Советской Армии и Военно-Морского Флота индивидуальными комплектами запасных частей, инструмента и принадлежностей (ЗИП)

| Наименование имущества | Единица измерения | Количество на одну машину | Срок службы в годах | Кто поставляет (пополняет) | Примечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | для авто-мобилей | для много-осных машин | для гусенич-ных тягачей и транспор-тёров | для трак-торов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Индивидуальный комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей для технического обслуживания машины водителем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запасные части и материалы | компл. | 1 | 1 | 1 | 1 | – | Поставляются с машиной заводами-изготовителями. Пополняются довольствующими органами автомобильной службы. |  |
| Инструмент и принадлежности для технического обслужива-ния машин | » | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | То же. | Кроме инструмента и принадлежностей, срок службы для которых предусмотрен другими документами |
| II. Заправочный инвентарь и ёмкости под дополнительное горючее и масло |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведро брезентовое (резиновое) для заправки системы охлаждения | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | То же. | Разрешается при отсутствии вёдер брезентовых (резиновых) использовать канистры или вёдра металлические |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Канистра ёмкостью 10 л. для масла | шт. | 1 | 1 | Согласно ведомости индивиду-ального комплекта | 1 | 5 | Поставляются с машиной заводами изготовителями. Пополняется довольст-вующими органами служ-бы горючего и смазочных материалов по заявкам автомобильной службы |  |
| Канистра ёмкостью 20 л. под дополнительное горючее | » | Из расчёта обеспечения запаса хода на 500 км. по эксплуатацион-ным нормам* расхода горючего | – | – | 5 | Довольствующие органы службы горючего и смазочных материалов |  |
| Воронка заправочная | » | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | То же. |  |
| Бачёк для питьевой воды | » | 1 | 1 | 1 | – | 6 | Поставляются с машиной заводами изготовителями. Пополняется довольст-вующими органами инженерных войск по заявкам довольствующих органов автомобильной службы |  |
| III. Шанцевый инструмент |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лопата сапёрная | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | Шанцевый инструмент поставляется с машиной заводами-изготовителями. Пополняется довольствующими органами инженерных войск по заявкам довольствующих органов автомобильной службы |  |
| Топор | » | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |  |  |
| Пила поперечная | » | 1 на 10 автомо-билей | 1 | 1 | 1 на 10 тракто-ров | 6 |  |  |
| Лом | » | – | 1 | 1 | 1 | – |  |  |
| IV. Средства для буксировки и повышения проходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Буксир жёсткий | шт. | 1 на 10 автомо-билей | – | – | – | 8 | Поставляется довольствующими органами автомобильной службы или изготовляется воинской частью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трос буксирный | шт. | В количестве согласно ведомости ЗИП по каждой марке машин | _5*_ 10 | Поставляется с машиной заводами-изготовителями. Пополняется довольствующими органами автомобильной службы |  |
| Цепи противоскольжения мелкозвенчатые | компл. | 1 | – | – | – | _5*_ 10 | Довольствующие органы автомобильной службы | Автомобили, оборудованные системой регулирования давления воздуха в шинах, цепями противоскольжения не укомплектовываются. Автомобили с колёсной формулой 4х4 и 4х2 укомплектовываются цепями на колёса заднего моста, а с колёсной формулой 6х6 и 6х4 – на колёса заднего и среднего мостов |
| Съёмные грунтозацепы | » | – | – | 1 | – | – | Поставляется с машиной заводами-изготовителями. Пополняется довольствующими органами автомобильной службы |  |
| Бревно для самовытаскивания | шт. | – | – | 1 | – | – | Изготавливаются воинскими частями |  |
| Мостик колейный для преодоления траншей | компл. | 1 | – | – | – | – | Изготавливаются воинскими частями | Укомплектовываются автотягачи и грузовые автомобили, предназначенные для подвозки боеприпасов в войсковом звене. Другие машины – по решению командира воинской части. Мостики (две колеи) крепятся на бортах автомобиля |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V. Светомаскировочное и светотехническое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Светомаскировочное устройство (СМУ) | компл. | 1 | 1 | 1 | 1 | – | Поставляется с машиной заводами-изготовителями. Пополняется довольствующими органами автомобильной службы | СМУ для тракторов изготовляется воинскими частями |
| Подкузовная подсветка | » | 1 | 1 | – | – | – | Поставляется довольствующими органами автомобильной службы или изготовляется воинскими частями |  |
| Световой экран (на заднем борту) | » | – | – | 1 | – | – | Изготовляется воинскими частями |  |
| VI. Средства обеспечения безопасности движения и плава |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Колодки горные | компл. | 1 | 1 | – | – | 6 | Изготовляются воинскими частями | Укомплектовываются автомобили и прицепы воинских частей, дислоцирующихся в горной местности. Комплект состоит: - для автомобилей – из двух колодок; - для автопоезда – из четырёх колодок |
| Спасательный жилет типа СЖТ-58 | компл. | – | По количеству экипажа | – | 5 | Военно-Морской Флот через ЦАВТУ МО | Укомплектовываются машины, способные преодолевать водные преграды на плаву |
| Буй сигнальный | » | – | 1 | 1 | – | – | Изготовляются воинскими частями | То же |
| Багор шкиперский | шт. | – | 1 | 1 | – | – | Изготовляются воинскими частями или приобретается |  |
| Аптечка медицинская | компл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Довольствующие органы медицинской службы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Знак аварийной остановки | компл. | 1 | 1 | – | – | 10 | Довольствующие органы автомобильной службы | Автомобили боевой и строевой групп укомплектовываются из расчёта один знак на две машины |
| VII. Пожарное оборудование и средства специальной обработки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Огнетушитель | шт. | 1 | Согласно ведомости ЗИП | 1 | 10 | Довольствующие органы квартирно-эксплуатационной службы за счёт кредитов ЦАВТУ МО | Укомплектовываются: грузовые и специальные автомобили транспортной группы, грузовые автомобили боевой и строевой групп и гусеничные машины, предназначенные для перевозки личного состава, боеприпасов, горючего, смазочных материалов и других ядовитых, огнеопасных и взрывоопасных грузов, легковые автомобили и автобусы, специальные автомобили боевой и строевой групп повышенной пожароопасности в соответствии с требованиями ст.165 Правил дорожного движения. Автотопливоцистерны и топливозаправщики укомплектовываются огнетушителями типа ОУ-5, остальные машины – типа ОУ-2 |
| Индивидуальный комплект для специальной обработки | компл. |  |  |  |  |  | Довольствующие органы химической службы |  |
| Канистра ёмкостью 20 л. под жидкость для специальной обработки | шт. |  |  |  |  |  | Довольствующие органы службы горючего и смазочных материалов |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VIII. Укрывочные брезенты и средства утепления двигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укрывочный брезент | шт. | – | 1 | 1 | – | _7*_ 10 | Поставляется с машиной заводами-изготовителями. Пополняется довольствующими органами автомобильной службы |  |
| Утеплительный чехол капота двигателя и радиатора | компл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | Поставляется с машиной заводами-изготовителями. Пополняется довольствующими органами автомобильной службы или изготовляется воинскими частями | Перечень воинских частей ОдВО, ЗабВО, ТуркВО, СКВО и ЮГВ, которые обеспечиваются утеплительными чехлами капота двигателя и радиатора, устанавливаются командующим войсками военного округа (группой войск) |

Начальник Центрально автотракторного управления Министерства обороны СССР
генерал-полковник технических войск 	А.Смирнов

Приложение № 3

к приказу Министра обороны СССР
1978 года № 195

НОРМЫ
обеспечения парковым оборудованием воинских частей Советской Армии и Военно-Морского Флота

I. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПАРКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА МАШИН

| № п/п | Наименование | Единица измере-ния | Количество оборудования по норме | Срок службы (в годах, часах работы) | Кем обслуживается | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 |  |  |  |
|  | I. Оборудование для моечно-уборочных, промывочных и очистных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка моечная, модель ЦКБ-1112 или модель М-107 | шт. | 1 | – | – | – | 8 Электродвигатель – 6400 часов работы до капитального ремонта | ЦАВТУ МО | Выдаётся также ГСТО, ГАТС и ремонтным частям |
| 2 | Установка для мойки двигателей автомобилей снаружи, модель ЦКБ-М-203 | » | – | – | 1 | – | 8 | То же | Только для ГСТО, ГАТС и ремонтных частей |
| 3 | Аппарат для промывки системы смазки двигателя, модель ЦКБ-1147 | » | – | – | 1 | – | 8 | » | Только для ГСТО, ГАТС и ремонтных частей |
| 4 | Стенд для промывки топливных и масляных фильтров (СПФ) | » | – | 1 | 1 | – | 8 | УНТВ | Для воинских частей, имеющих не менее 26 машин с дизельными двигателями типа В-2 |
| 5 | Стенд для промывки кассет воздухоочистителей (СПВ) | » | – | 1 | 2 | – | 8 | То же | Для воинских частей, имеющих не менее 26 машин с дизельными двигателями типа В-2 |
| 6 | Щётка моечная ручная, модель М-906 | » | 2 | – | – | – | 1 | ЦАВТУ МО | Для воинских частей, с количеством машин более 70 |
| 7 | Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом (ГОСТ 18698–73) длиной 10 – 12 м. и внутренним диаметром 16 мм. для мойки машин | » | 2 | – | – | – | 3 | То же |  |

| № п/п | Наименование | Единица измере-ния | Количество оборудования по норме | Срок службы (в годах, часах работы) | Кем обслуживается | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 |  |  |  |
| 8 | Пистолет для обдува деталей сжатым воздухом, модель 199 | шт. | – | 1 | 1 | 1 | 5 | ЦАВТУ МО |  |
|  | 2. Подъёмно-транспортное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Подъёмник электрогидравлический двухплужерный, модель П-112 | » | – | – | 1 | – | 24000 часов работы до капитального ремонта | То же | Выдаётся при наличии возможности установки. Выбраковывается по заключению Инспекции котлонадзора |
| 10 | Подъёмник единоплужерный электрогидравлический для легковых автомобилей, модель П-104 | шт. | – | – | 1 | – | 24000 часов работы до капитального ремонта | » | Выдаётся воинским частям, имеющим 25 и более легковых автомобилей, при наличии возможности установки. Выбраковывается по заключению Инспекции котлонадзора |
| 11 | Подъёмник канатный передвижной для грузовых автомобилей, модель П-113 | » | – | 1 | 1 | – | 8 | » | Только для воинских частей |
| 12 | Домкрат гаражный гидравлический, модель ЦКБ П-308 | » |  | 1 | 1 | – | 8 | » | То же |
| 13 | Домкрат гидравлический грузоподъёмностью 5 т. | » |  | 2 | 2 | 4 | 8 | » | То же |
| 14 | Домкрат гидравлический грузоподъёмностью 12 т. | » |  | 1 | 1 | 1 | 10 | » | Для воинских частей, имеющих машины весом 10 и более тонн |
| 15 | Домкрат гидравлический грузоподъёмностью 25 т. | » |  | 1 | 1 | 1 | 10 | » | Для воинских частей, имеющих специальные многоосные шасси и гусеничные машины весом 12 и более тонн |
| 16 | Кран для смены агрегатов грузовых автомобилей, модель ЦКБ П-208 | » |  | – | 1 | – | 8 | » | Только для ГСТО, ГАТС и ремонтных частей |

| № п/п | Наименование | Единица измере-ния | Количество оборудования по норме | Срок службы (в годах, часах работы) | Кем обслуживается | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 |  |  |  |
| 17 | Кран передвижной гидравлический, модель 423М | шт. | – | 1 | 1 | – | 10 | ЦАВТУ МО | При наличии равнозначного подъёмного оборудования не выдаётся |
| 18 | Тележка для снятия и установки колёс грузовых автомобилей, модель 4115М | » | – | – | 1 | – | 8 | То же |  |
| 19 | Тележка для снятия и установки рессор грузовых автомобилей, модель ЦКБ П-216 | » | – | – | 1 | – | 8 | » | Только для ГСТО, ГАТС и ремонтных частей |
| 20 | Приспособление для снятия и постановки коробов передач грузовых автомобилей, модель ЦКБ-2471 | » | – | 1 | 1 | – | 8 | » |  |
| 21 | Электротельфер грузоподъёмностью 1 – 3 т. | » | – | 1 | 2 | – | Электродви-гатель – 6400 часов работы до капитального ремонта | » | Один электротельфер по норме № 3 поставляется для склада автомобильного имущества при наличии условий установки. Выбраковывается по заключению Инспекции котлонадзора |
| 22 | Таль ручная червячная шестерёнчатая 1 – 3 Тс. | » | 1 | 1 | 2 | – | 10 | » | По норме № 1 выдаётся только воинским частям с количеством машин от 6 до 26 По нормам № 2 – 3 поставляется при отсутствии электротельфера По норме № 3 одна таль поставляется для склада автомобильного имущества |
| 23 | Тележка грузоподъёмностью 300 кг. | » | – | 1 | 3 | 2 | 9 | » | Одна тележка по норме № 3 для склада автомобильного имущества |

| № п/п | Наименование | Единица измере-ния | Количество оборудования по норме | Срок службы (в годах, часах работы) | Кем обслуживается | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 |  |  |  |
|  | 3. Оборудование для смазки машин, заправки их маслами, воздухом и рабочими жидкостями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Смазочно-заправочная установка, модель ЦКБ-3141 | компл. | – | – | 1 | – | 16 | ЦАВТУ МО | Может заменяться одним солидолонагнетателем модели 390М и двумя маслораздаточными баками модели 133М |
| 25 | Солидолонагнетатель передвижной с электроприводом, модель 390 | шт. | – | 1 | 2 | 1 | 8 Электродви-гатель – 6400 часов работы до капитального ремонта | То же | Может заменяться солидолонагнетателем пневматическим передвижным модели ЦКБ-3154М |
| 26 | Агрегат заправочный, модель АЗ-1Э | » | – | 1 | 1 | 1 | 8 Электродви-гатель – 6400 часов работы до капитального ремонта | » | Выдаётся воинским частям с количеством гусеничных машин 10 и более единиц |
| 27 | Маслораздаточный бак, модель 133М | » | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | » |  |
| 28 | Солидолонагнетатель ручной рычажный | » | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | » |  |
| 29 | Шприц для жидкой смазки | » | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | » |  |
| 30 | Маслёнка для жидкой смазки | » | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | » |  |
| 31 | Колонка заправочная для масел переносная, модель КМП-10 или её модификации | компл. | – | 1 | 1 | – | 7 | Довольствующие органы службы горючего и смазочных материалов по заявкам довольствующих органов автомобильной службы | Только для воинских частей |

| № п/п | Наименование | Единица измере-ния | Количество оборудования по норме | Срок службы (в годах, часах работы) | Кем обслуживается | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 |  |  |  |
| 32 | Бочка стальная оцинкованная ёмкостью 200 л. (для смазочно-заправочной установки) | шт. | – | – | 3 | – | 12 | Довольствующие органы службы горючего и смазочных материалов по заявкам довольствующих органов автомобильной службы |  |
| 33 | Воронка заправочная | » | 1 | 1 | 2 | 1 на 25 машин длитель- ного хранения | 3 | То же |  |
| 34 | Ведро оцинкованное ёмкостью 10 л. для масла | » | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | » | По норме № 1 выдаётся только воинским частям с количеством машин от 6 до 26 |
| 35 | Канистра ёмкостью 20 л. | » | 1 | 2 | 6 | – | 5 | » |  |
| 36 | Водомаслогрейка (водогрейка) передвижная | » | – | Из расчёта одна на 50 – 100 машин | – | 8 | ЦАВТУ МО | Только для воинских частей |
| 37 | Компрессор воздушный поршневой (стационарный), модель 155-2В или модель 1101-В5 | » | – | – | 1 | – | 4800 часов работы до капитального ремонта | То же |  |
| 38 | Компрессор воздушный поршневой (передвижной), модель 1136-В2 | » | – | 1 | 1 | 1 | 7 | » |  |

| № п/п | Наименование | Единица измере-ния | Количество оборудования по норме | Срок службы (в годах, часах работы) | Кем обслуживается | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 |  |  |  |
| 39 | Наконечник с манометром для воздухораздаточного шланга, модель 458 | шт. | – | 1 | 2 | 1 | 5 | ЦАВТУ МО |  |
| 40 | Провод ШРПС 3х1,5+1х1 к передвижному компрессору | м. | – | 50 | 50 | 50 | 4 | То же |  |
| 41 | Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом (для компрессора) внутренний диаметр 10 мм. | » | – | 40 | 80 | 40 | 4 | » |  |
| 42 | Компрессор высокого давления для зарядки баллонов воздухопуска, модель АК-2-150М | шт. | – | – | 1 | – | 4800 часов работы до капитального ремонта | » | Выдаётся по решению начальников автотракторной службы вида Вооружённых Сил, рода войск, военного округа ПВО, группы войск, армии, авиации военного округа, флотилии* |
| 43 | Приспособление для прокачки системы гидропривода тормозов, модель 107М или модель ЦКТБ-0905 | » | – | 1 | 1 | 1 | 8 | » |  |
|  | 4. Оборудование для диагностики, контроля и регулировки агрегатов, узлов и систем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Анализатор двигателя, модель К-461 | шт. | – | – | 1 | – | 10 | ЦАВТУ МО | Для ГСТО, ГАТС по решению начальника АТС военного округа |
| 45 | Прибор для определения технического состояния цилиндропоршневой группы автомобильных двигателей, модель К-69М | » | – | 1 | 1 | 1 | 8 | То же |  |
| 46 | Измеритель эффективности работы цилиндров (карбюраторных двигателей), модель Э-216М (Э-216) | » | – | – | 1 | – | 10 | » |  |
| 47 | Компрессометр, модель 179 или модель ЦПКБ-К181 | » | – | 1 | 1 | – | 10 | » |  |

| № п/п | Наименование | Единица измере-ния | Количество оборудования по норме | Срок службы (в годах, часах работы) | Кем обслуживается | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 |  |  |  |
| 48 | Компрессор, модель 628 | шт. | – | 1 | 1 | – | 10 | ЦАВТУ МО |  |
| 49 | Компрессор для проверки компрессии в дизельных двигателях типа В-2 | » | – | 1 | 1 | – | 10 | То же | Только для воинских частей |
| 50 | Газовый счётчик (расходометр), модель РГ-40-1 | » | – | 1 | 1 | – | 8 | » |  |
| 51 | Манометр для измерения давления в масляной магистрали двигателей (0 – 10 кгс/см2, класс точности 0,6 – 1,0) | » | – | 1 | 1 | – | 10 | » |  |
| 52 | Прибор для проверки карбюраторов и бензонасосов, модель 577Б | » | – | 1 | 1 | – | 10 | » |  |
| 53 | Прибор для проверки бензонасосов на автомобилях, модель 527Б | » | – | 1 | 1 | – | 10 | » |  |
| 54 | Газоанализатор для проверки содержания окиси углерода в отработавших газах | » | 1 | 1 | 1 | – | 10 | » | По норме № 1 выдаётся КТП воинских частей |
| 55 | Дымометр | » | – | 1 | 1 | 1 | 10 | » |  |
| 56 | Стенд для испытания и регулировки дизельной топливной аппаратуры, модель КИ-921М | » | – | – | 1 | – | 10 | » | Только для ГСТО, ГАТС и ремонтных частей |
| 57 | Стенд для проверки и регулировки форсунок и насосов-форсунок, модель 13М | » | – | 1 | 1 | – | 10 | » | Только для воинских частей |
| 58 | Максиметр, модель КИ-1336А | » | – | – | 1 | – | 8 | » |  |
| 59 | Прибор для проверки герметичности топливной системы, модель 383 | » | – | – | 1 | 1 | 10 | » |  |
| 60 | Прибор для проверки переднего моста автомобилей, модель НИИАТ Т-1 | » | – | 1 | 1 | – | 10 | » |  |
| 61 | Прибор для замера углов установки колёс автомобилей | » | – | 1 | 1 | – | 10 | » |  |

| № п/п | Наименование | Единица измере-ния | Количество оборудования по норме | Срок службы (в годах, часах работы) | Кем обслуживается | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 |  |  |  |
| 62 | Стенд для проверки пневматического оборудования автомобилей, модель К-203 | Шт. | - | 1 | 1 | - | 10 | ЦАВТУ МО | Только для ГСТО, ГАТС и ремонтных частей |
| 63 | Стенд для проверки гидроприводов тормозов и сцепления, модель ЦКТБ-230 | « | - | - | 1 | - | 10 | То же | То же |
| 64 | Стенд оптический для контроля и регулировки углов установки управляемых колес легковых автомобилей, модель ЦКБ-1119М Или модель К-111 | « | - | - | 1 | - | 10 | « | Выдается воинским частям, имеющим 25 и более легковых автомобилей, по решению начальника автотранстортной службы военного округа |
| 65 | Линейка для проверки схождения передних колес автомобилей, модель 2182 или модель ЦКБ-463 | « | 1 | 1 | 1 | - | 8 | « | По норме № 1 выдается для КТП воинских частей |
| 66 | Станок для балансировки колес легковых автомобилей модель К-125 | « | - | - | 1 | - | 10 Электордви-гатель-6400 часов работы до капитального ремонта | « | Выдается воинским частям, имеющим 25 и более легковых автомобилей |
| 67 | Прибор универсальный для проверки рулевого управле- ния автомобилей , модель НИИАТ К-402 или модель НИИАТ К-187 | « | 1 | 1 | 1 | - | 8 | « | По норме №1 выдается для КТП воинских частей и воинским частям с количеством машин от 6 до 26 |
| 68 | Стенд для проверки рулевых управлений с гидроусилителем, модель К-155-11 | « | - | - | 1 | - | 10 | « | Только для ГСТО, ГАТС и ремонтных частей |
| 69 | Стенд для проверки тормозов легковых автомобилей, модель ЦКБ К-208 | « | - | - | 1 | - | 10 | « | Выдается воинским частям, имеющим 25 и более легковых автомобилей |
| 70 | Деселерометр (прибор для оценки эффективности действия тормозов автомобилей), модель 1155М | « | 1 | 1 | 1 | - | 8 | « | По норме №1 выдается для КТП воинских частей и воинским частям с количеством машин от 6 до 26 |

| № п/п | Наименование | Единица измере-ния | Количество оборудования по норме | Срок службы (в годах, часах работы) | Кем обслуживается | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 |  |  |  |
| 71 | Набор манометров для проверки пневматического оборудования автопоездов модель 1131 | Компл. | - | 1 | 1 | - | 10 | ЦАВТУ МО |  |
| 72 | Стенд для проверки амортизаторов | шт. | - | - | 1 | - | 10 | То же | Только для ГСТО, ГАТС и ремонтных частей |
| 73 | Манометры шинные (комплект манометров для проверки давления ив шинах , имеющихся в воинской части марок машин | Компл. | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | « | По норме №1 выдается для КТП воинских частей и воинским частям с количеством машин от 6 до 26 |
| 74 | Прибор для контроля изделий на биение, модель ПБ-1400 | шт. | - | - | 1 | - | 10 | « | Только для ремонтных частей |
| 75 | Прибор для проверки систем воздухопуска (СППВ) | « | - | - | 1 | - | 10 | УНТВ | То же |
|  | Оборудование для диагностики, контроля, регулировки и ремонта приборов электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Контрольно измерительный стенд для проверки генераторов, реле-регуляторов и стартеров, модель 532М | шт. | - | - | 1 | - | 6400часов работы до капитального ремонта | ЦАВТУ МО | Только для ГСТО, ГАТС и ремонтных частей |
| 77 | Стенд для проверки генераторов, реле-регуляторов и стартеров, модель Э-211 | « | - | - | 1 | - | 10 | То же | Выдается воинским частям с количеством машин более 250 |
| 78 | Стенд для проверки приборов зажигания, модель СПЗ-8М | « | - | - | 1 | - | 10 | « | Только для ГСТО, ГАТС и ремонтных частей |
| 79 | Прибор для проверки автомобильного электрооборудования, модель Э-214 | « | - | 1 | 1 | - | 10 | « |  |
| 80 | Переносной стробоскопический прибор, модель ПАС-2 | « | - | - | 1 | - | 10 | « |  |

| № п/п | Наименование | Единица измере-ния | Количество оборудования по норме | Срок службы (в годах, часах работы) | Кем обслуживается | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 |  |  |  |
| 82 | Прибор для проверки контрольно-измерительных приборов автомобиля, модель Э-204 | шт. | - | - | 1 | - | 10 | ЦАВТУ МО |  |
| 83 | Прибор для проверки тахометров и спидометров (ППТС-2) | « | - | - | 1 | - | 10 | УНВ | Только для ремонтных частей |
| 84 | Прибор для проверки термометров (ППТ-2) | « | - | - | 1 | - | 10 | То же | То же |
| 85 | Прибор для проверки якорей генераторов и стартеров, модель Э- 202 | шт. | - | 1 | 1 | - | 10 | ЦАВТУ МО |  |
| 86 | Комплект изделий для очистки и проверки свечей зажигания, модель Э-203 | компл. | - | 1 | 1 | - | 10 | То же |  |
| 87 | Мегомметр, модель М/4100/4 | шт. | - | - | 1 | - | 8 | « | Только для ГСТОГАТС и ремонтных частей |
| 88 | Прибор для проверки и регулировки правильности установки автомобильный фар (переносной, передвижной) | « | - | 1 | 1 | - | 10 | « |  |
| 89 | Ампервольтомметр | « | - | 1 | 1 | - | 8 | « |  |
| 90 | Комплект приборов и инструмента для технического обслуживания аккумуляторных батарей, модель Э-401 | компл. | - | 1 | 1 | - | 5 | « |  |
| 91 | Нагрузочная вилка | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | « |  |
| 92 | Денсиметр аккумуляторный с пределами измерения 1.10-1.40 г/см3 | « | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | « |  |
| 93 | Термометр стеклянный для замера температуры электролита | « | - | 1 | 1 | - | 2 | « |  |
| 94 | Устройство выпрямительное ВАК-2-115 (ВАК-2-28,.5) | компл. | - | 1 | - | - | 10 000 часов работы | УНИВ МО | Может заменяться полупроводниковыми выпрямителями |
| 95 | Устройство выпрямительное ВАК-5-115 (ВАК-6-28,.5) | « | - | - | 1 | - | 10 000 часов работы | То же | Может заменяться электростанцией ЭСБ-4-ВЗ-11 |

| № п/п | Наименование | Единица измере-ния | Количество оборудования по норме | Срок службы (в годах, часах работы) | Кем обслуживается | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 |  |  |  |
|  | Устройство выпрямительное ВАК-12-115 (ВАК-12-28,5) | компл. | - | - | 1 | 1 | 10 000 часов работы | УНИВ МО | Может заменяться электростанцией АЗДС-20М |
|  | Устройство зарядно-распределительное до 10 групп | « | - | По числу |  |  | 10 000 часов работы | То же | Поставляются в комплекте и при наличии выпрямительных устройств и зарядных агрегатов |
|  | Выпрямители полупроводниковые | « | 1 | 1 | 1 | - | 10 000 часов работы | ЦАВТУ МО | По норме №1 выдается только воинским частям с количеством машин от 6 до 26 |
|  | Дистиллятор, модель 4501-В или модель Д-1 | шт. | - | 1 | 1 | 1 | 5 | То же |  |
|  | Нагреватель для разогрева мастики на поверхности элементов аккумуляторных батарей, модель ОПР-2915 | « | - | 1 | 1 | - | 8 | То же |  |
|  | Универсальные зажимы Румянцева для соединительных проводов | « | 10 | 40 | 100 | 100- | 5 | « |  |
|  | Электротигель для плавки свинца | « | - | - | 1 | - | 5 | То же | Только для ремонтных частей |
|  | Разборочно- сборочное и ремонтное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А. Слесарно-механическое оборудование общего назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стенд для сборки и разборки v-образных двигателей ЗИЛ и ГАЗ, модель ЦКБ-Р-235 | шт. | - | - | 1 | - | 15 | ЦАВТУ МО | Только для ГСТО,ГАТС и ремонтных частей |
|  | Стенд для разборки и сборки передний и задних мостов автомобилей, модель 2450 | « | - | - | 1 | - | 15 | То же | То же |
|  | Стенд для сборки и регулировки сцепления, модель ЦКБ Р-207 | « | - | - | 1 | - | 15 | « |  |

| № п/п | Наименование | Единица измере-ния | Количество оборудования по норме | Срок службы (в годах, часах работы) | Кем обслуживается | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 |  |  |  |
| 106 | Стол для сборки и регулировки сцепления автомобилей с дизельными двигателями, модель Р-724 | шт. | – | – | 1 | – | 15 | ЦАВТУ МО | Только для ГСТО, ГАТС и ремонтных частей |
| 107 | Стенд для разборки, сборки и регулировки рулевых механизмов, модель Р-217 | » | – | – | 1 | – | 15 | То же | То же |
| 108 | Стенд для разборки и сборки карданных валов, модель Р-215 | » | – | – | 1 | – | 15 | » | » |
| 109 | Стенд для сборки и разборки рессор, модель ЦКБ Р-203 | » | – | – | 1 | – | 10 | » | » |
| 110 | Гайковёрт для гаек колёс грузовых автомобилей, модель И303М | » | – | – | 1 | – | 8 | » | » |
| 111 | Гайковёрт напольный для гаек стремянок рессор грузовых автомобилей, модель СФ ЦКТБ И-313 | » | – | – | 1 | – | 8 | » | » |
| 112 | Гайковёрт с электрическим (пневматическим) приводом | » | – | – | 2 | – | 5 | » | » |
| 113 | Пресс гидравлический 10 Тс., модель 2153-1М | » | – | 1 | 1 | – | 10 | » | Только для воинских частей |
| 114 | Пресс монтажно-запрессовочный гидравлический 40 Тс., модель 2135-1М | » | – | – | 1 | – | 14000 часов работы до капитального ремонта | » | Только для ГСТО, ГАТС и ремонтных частей |
| 115 | Пресс однокривошипный открытый двухстоечный простого действия наклонный, модель КД-2322 | » | – | – | 1 | – | 14000 часов работы до капитального ремонта | » | Только для ремонтных частей |
| 116 | Станок для шлифовки фасок клапанов и торцов сферических толкателей, модель ЦКБ Р-108 | » | – | – | 1 | – | 18 Электродви-гатель – 6400 часов работы до капитального ремонта | » | Только для ГСТО, ГАТС и ремонтных частей |
| 117 | Прибор для шлифовки клапанных гнёзд, модель ЦКБ-2447 или модель ОПР-1934А | » | – | – | 1 | – | 10 | » | То же |

| № п./п. | Наименование | Единица измере-ния | Количество оборудования по норме | Срок службы (в годах, часах работы) | Кем обслуживается | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 |  |  |  |
| 118 | Пневматическая дрель для притирки клапанов, модель 2213 | шт. | – | 1 | 1 | – | 5 | ЦАВТУ МО |  |
| 119 | Станок для проточки коллекторов и фрезерования пазов между ламелями, модель ЦКБ Р-103 | » | – | – | 1 | – | 18 Электродвига-тель – 6400 часов работы до капитального ремонта | То же | Только для ГСТО, ГАТС и ремонтных частей |
| 120 | Станок для расточки тормозных барабанов и обточки тормозных накладок, модель ЦКБТ Р-114 | » | – | – | 1 | – | 30000 часов работы до капитального ремонта | » | То же |
| 121 | Пресс пневматический для клёпки фрикционных накладок тормозных колодок и дисков сцепления автомобилей, модель Р-304 | » | – | – | 1 | – | 10 | » | » |
| 122 | Электроножницы до 2,7 мм., модель ИЭ-5403, или пневмоножницы, модель ИП-5401А | » | – | – | 1 | – | 8 | » | » |
| 123 | Электрическая шлифовальная машина, модель ИЭ-2004 | компл. | – | – | 1 | 1 | 8 | » |  |
| 124 | Электрическая сверлильная машина с проводом, вилкой и сверлильным патроном до 15 мм. на 220 В., модель ИЭ-1013 | » | – | 1 | 1 | – | 5 | » |  |
| 125 | Электрическая сверлильная машина до 20 мм., 200 Гц, модель ИЭ-1017А | » | – | – | 1 | – | 5 | » |  |
| 126 | Штатив для электрической сверлильной машины, черт. 583 | » | – | 1 | 1 | – | 10 | » |  |
| 127 | Провод ШРПС 2х1,5 для электрической сверлильной и шлифовальной машин | м. | – | – | 40 | – | 5 | » |  |

| № п./п. | Наименование | Единица измере-ния | Количество оборудования по норме | Срок службы (в годах, часах работы) | Кем обслуживается | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 |  |  |  |
| 128 | Дрель ручная слесарная, модель ДР-2 | шт. | 1* | 1 | 1 | – | 5 | ЦАВТУ МО |  |
| 129 | Тиски параллельные поворотные | » | 1* | 3 | 6 | – | 6 | То же |  |
| 130 | Тиски настольные со струбциной | » | – | 2 | 4 | – | 6 | » |  |
| 131 | Съёмник универсальный большой для автомобилей, черт. 5805–01 | » | – | – | 1 | – | 3 | » |  |
| 132 | Съёмник универсальный малый для автомобилей, черт. 5805–02 | компл. | – | 1 | 1 | – | 8 | » |  |
| 133 | Съёмные принадлежности к универсальным съёмникам, черт. 5805–03 | » | – | 1 | 1 | – | 8 | » |  |
| 134 | Съёмник пружин тормозных колодок | шт. | – | 1 | 2 | – | 8 | » |  |
| 135 | Съёмник для снятия торсионных валов, черт. 5803 | » | – | 1 | 1 | – | 10 | » |  |
| 136 | Захват для кабин | » | – | – | 1 | – | 5 | » | Только для ГСТО, ГАТС и ремонтных частей |
| 137 | Экстракторы для вывёртывания сломанных болтов и шпилек | компл. | – | 1 | 2 | – | 5 | » | То же |
| 138 | Экстрактор комбинированный для пресс-маслёнок | шт. | – | 1 | 1 | – | 5 | » | » |
| 139 | Приспособление для разборки и сборки топливных насосов высокого давления двигателей ЯМЗ, модель 636 | компл. | – | – | 1 | – | 10 | » | » |
| 140 | Патрон с калиброванными иглами для прочистки отверстий сопла форсунки дизельных двигателей | шт. | – | 1 | 1 | – | 5 | » |  |

| № п./п. | Наименование | Единица измере-ния | Количество оборудования по норме | Срок службы (в годах, часах работы) | Кем обслуживается | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 |  |  |  |
| 141 | Приспособление для изгиба трубок | шт. | – | 1 | 1 | – | 10 | ЦАВТУ МО |  |
| 142 | Приспособление для высадки конусов топливных трубок | » | – | 1 | 1 | – | 10 | Там же |  |
| 143 | Набор приспособлений для изготовления прокладок, модель ОР-9911 ГОСНИТИ | компл. | – | – | 1 | – | 10 | » | Только для ГСТО, ГАТС и ремонтных частей |
| 144 | Гидропробойник | шт. | – | 1 | 2 | – | 5 | » |  |
|  | Б. Оборудование для сварочных, кузнечных и окрасочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Редуктор кислородный, модель ДКП-1-65 | шт. | – | 1 | 1 | – | – | ЦАВТУ МО | Выбраковывается по заключению органов котлонадзора |
| 146 | Редуктор ацетиленовый, модель ДАП-1-65 | » | – | 1 | 1 | – | – | То же | То же |
| 147 | Баллон стальной для кислорода, модель «А», ёмкостью 40 л. | » | – | 4 | 6 | – | – | » | » |
| 148 | Баллон стальной для ацетилена, модель «А», ёмкостью 40 л. | » | – | 1 | 2 | – | – | » | » |
| 149 | Аппарат газосварочный, модель ГНВ-1,25 | » | – | 1 | 1 | – | 8 | » |  |
| 150 | Горелка газосварочная с комплектом из 4 наконечников № 2, 3, 4 и 6, модель ГС-3 | компл. | – | 1 | 1 | – | 5 | » |  |
| 151 | Резак для кислородной резки, модель «Маяк-1» | шт. | – | – | 1 | – | 5 | » | Только для ремонтных частей |
| 152 | Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом для кислорода | м. | – | 20 | 40 | – | 3 | » |  |
| 153 | Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом для ацетилена | » | – | 20 | 40 | – | 3 | » |  |

| № п./п. | Наименование | Единица измере-ния | Количество оборудования по норме | Срок службы (в годах, часах работы) | Кем обслуживается | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 |  |  |  |
| 154 | Трансформатор электросварочный, модель ГД-300, или преобразователь сварочный, модель ПСО-315 | шт. | – | 1 | 1 | – | 8 | ЦАВТУ МО |  |
| 155 | Горн кузнечный с электроприводом, модель И-10/4 или черт. 6101 | » | – | – | 1 | – | 10 Электродви-гатель – 6400 часов до капитального ремонта | То же |  |
| 156 | Наковальня кузнечная массой 100 кг. | » | – | – | 1 | – | 20 | » |  |
| 157 | Универсальный пневматический краскораспылитель, модель СО-71 или модель СО-72 | » |  | 2 | 4 | 1 | 3 | » | По норме № 1 выдаётся только воинским частям с количеством машин от 6 до 26 |
|  | 7. Слесарно-монтажный и специальный инструмент А. Слесарно-монтажный инструмент |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | Комплект инструмента слесаря-монтажника большой, модель 2216Б | компл. | – | 2 | 3 | 1 | 5 | ЦАВТУ МО |  |
| 159 | Комплект инструмента слесаря-монтажника малый, модель 2216М | » |  | 1 | 2 | 1 | 5 | То же | По норме № 1 выдаётся только воинским частям с количеством машин от 6 до 26 |
| 160 | Комплект ключей торцовых, модель 2336–1,2 | » |  | 1 | 2 | – | 5 | » | То же |
| 161 | Комплекты ключей гаечных двусторонних, модели И-105М-1, И-105М-2, И-105М-3 | » | – | 1 | 2 | – | 5 | » |  |
| 162 | Комплект ключей накидных, модели И-106-1, И-106-2 | » | – | 1 | 2 | – | 5 | » |  |
| 163 | Комплект инструмента для ремонта и технического обслуживания электрооборудования автомобилей, модель И-111 | » | – | 1 | 1 | – | 5 | » |  |

| № п./п. | Наименование | Единица измере-ния | Количество оборудования по норме | Срок службы (в годах, часах работы) | Кем обслуживается | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 |  |  |  |
| 164 | Комплект инструмента для регулировщика-карбюраторщика, модель 2445 | компл. | – | 1 | 1 | 1 | 5 | ЦАВТУ МО |  |
| 165 | Набор инструмента и приспособлений с гидроприводом для правки кузовов автомобилей, модели И-305М, И-303Г | » | – | – | 1 | – | 10 | То же | Только для ГСТО, ГАТС и ремонтных частей |
| 166 | Набор инструмента и приспособлений для ручной правки кузовов автомобилей, модель И-305РМ | » | – | – | 1 | – | 7 | » | Только для ПТОР воинских частей |
| 167 | Набор инструмента для шиноремонтника, модель ЦКТБ-6209 | » | – | – | 1 | – | 7 | » |  |
| 168 | Комплект инструмента для обслуживания топливных насосов высокого давления двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238, модель 630 | » | – | 1 | 1 | – | 5 | » |  |
| 169 | Комплект инструмента для обслуживания и ремонта гидроусилителей и гидронасосов рулевых управлений | » | – | – | 1 | – | 5 | » |  |
| 170 | Комплект специнструмента и приспособлений для технического обслуживания и ремонта автомобилей ЗИЛ-130, ЗИЛ-131 | » | – | – | 1 | – | 5 | » | Только для ГСТО, ГАТС и ремонтных частей |
| 171 | Комплект специнструмента и приспособлений для технического обслуживания и ремонта автомобилей ГАЗ-53, ГАЗ-66 | » | – | – | 1 | – | 5 | » | То же |
| 172 | Комплект специнструмента и приспособлений для технического обслуживания и ремонта автомобилей УАЗ-469, УАЗ-452 | » | – | – | 1 | – | 5 | » | » |
| 173 | Комплект специнструмента и приспособлений для технического обслуживания автомобилей «Урал-375» | » | – | – | 1 | – | 5 | » | » |
| 174 | Комплект специнструмента и приспособлений для технического обслуживания и ремонта автомобилей КрАЗ | » | – | – | 1 | – | 5 | » | » |

# Footnotes

* Под автомобильной техникой здесь и в последующих статьях настоящего Положения имеются в виду автомобили (многоцелевого назначения; колёсные тягачи; многоосные специальные колёсные шасси и многоосные тяжёлые колёсные тягачи; колёсные базовые шасси); гусеничные машины (гусеничные тягачи, транспортёры-тягачи и транспортёры; базовые шасси гусеничных тягачей, транспортёров-тягачей и транспортёров); подвижные средства ремонта и технического обслуживания автомобильной техники, смонтированные на колёсных и гусеничных шасси; тракторы; прицепы и полуприцепы.

** В последующих статьях настоящего Положения для краткости Табель укомплектования автомобильной техники Советской Армии и Военно-Морского Флота индивидуальными комплектами запасных частей, инструмента и принадлежностей (ЗИП) будет именоваться Табелем.

*** В последующих статьях настоящего Положения соединение, воинская часть, военно-учебное заведение, учреждение, предприятие и организация Министерства обороны СССР для краткости будут именоваться «воинская часть».

* Приказ Министра обороны СССР 1975 года № 43.

** Приказ Министра обороны СССР 1977 года № 225.

* Под «парковым оборудованием» здесь и в последующих статьях настоящего Положения имеются в виду оборудование, приспособления, приборы, инструмент и инвентарь, предназначенные для определения технического состояния автомобильной, бронетанковой, инженерной и другой военной техники, выполнения технического обслуживания и ремонта, а также подготовки к её хранению.

** В последующих статьях настоящего Положения для краткости Нормы обеспечения парковым оборудованием воинских частей Советской Армии и Военно-Морского Флота будут именоваться нормами.

*** Под «машинами» здесь и в последующих статьях настоящего Положения имеются в виду автомобильная техника и колёсные бронетранспортёры.

* Для ГСТО, ГАТС с количеством прикреплённых машин более 200 единиц количество паркового оборудования по норме № 3 при необходимости решением начальника автотракторной службы военного округа, флота может быть увеличено:

при прикреплении машин от 200 до 400 единиц – в 2 раза;

при прикреплении машин от 400 единиц – в 3 раза;

** В последующих статьях настоящего Положения ремонтные мастерские роты по ремонту автомобильной техники отдельных ремонтно-восстановительных батальонов соединений, отдельные ремонтно-восстановительные батальоны объединений и окружные базы по ремонту гусеничных тягачей будут для краткости именоваться «ремонтные части».

* Приказ Министра обороны СССР 1975 года № 037.

* Дата приёма машин представителем заказчика указывается в формуляре (паспорте) машины.

* Приказы Министра обороны СССР 1972 года № 080 и 1975 года № 311

* В графе 7 настоящего Табеля в числителе указан срок службы для тросов буксирных и цепей противоскольжения, используемых на машинах транспортной и учебной групп, в знаменателе – используемых на машинах боевой и строевой групп.

* Здесь в числителе указан срок службы укрывочных брезентов машин, содержащихся под навесами, а в знаменателе – содержащихся в хранилищах. Для укрывочных машин, содержащихся на открытых площадках, срок службы – 6 лет. В ЗакВО, ТуркВО, САВО, ЗабВО, ДВО – 5 лет.

* В дальнейшем для краткости начальники автотракторной службы вида Вооружённых Сил, рода войск, военного округа ПВО, группы войск, флота, армии, авиации военного округа, флотилии будут именоваться «начальник автотракторной службы военного округа».

* Парковым оборудованием по одной единице каждого наименования (отмеченным здесь и далее звёздочкой) обеспечиваются воинские части, имеющие по штату 5 и менее машин, а также воинские части с количеством машин до 37 единиц, прикреплённые для технического обслуживания № 1, 2 и сезонного обслуживания к ГСТО, ГАТС, ремонтным частям или другим воинским частям, имеющим ПТОР. При наличии в этих воинских частях пункта чистки и мойки они обеспечиваются установкой моечной (передвижной) с принадлежностями.